桌上型USB電子式KVM電腦切換器 中文手冊

2-Port Desktop USB KVM Switch

型號：KU02DV

《包裝內容》

- 2X1 USB電子式KVM電腦切換器 ( KU02DV ) x1

- 1m ( DVI+Audio+USB )專用連接線 ( DVI100AU ) x1

- 1m ( VGA+Audio+USB+Selector )專用連接線 ( CBK1510BU ) x1

- 中文手冊

- DC 5V 電源變壓器 ( 選購 )

《產品介紹》

這一款USB介面的桌上型KVM電腦切換器，提供1組控制端 ( 螢幕、鍵盤、滑鼠、喇叭 )

來管控2台電腦 ( 1台為DVI介面，一台為VGA介面 )；控制端的螢幕必須同時擁有DVI及

VGA的介面，讓您可以享受切換共用一台螢幕的便利，但又不喪失原有的畫質。

額外提供兩組USB連接埠，方便共用USB周邊設備 ( ex. 隨身碟、印表機 )；可透過面板獨

立按鍵，或是線控按鍵來切換控制電腦，非常適合擁有一台 PC 及一台 NB 的環境來使用。

《功能特色》

- 使用1組螢幕、鍵盤 ( USB )、滑鼠 ( USB )、喇叭，即可切換控制2台電腦

( 1台為DVI介面，一台為VGA介面 )。

- 螢幕必須同時擁有DVI及VGA的介面。

- 額外提供兩組USB連接埠，可共用USB印表機、隨身碟及其它USB週邊裝置。

- 可以享受切換共用一組螢幕、鍵盤、滑鼠的便利，但又不喪失原有的畫質。

- 純外接式硬體設計，支援熱插拔。

- 免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。

- 支援USB 2.0，可向下相容至USB 1.1。

- 支援最高解析度可達2048x1536@60Hz。

- 可透過面板按鍵、線控按鍵來切換控制電腦。

- 使用 HDB-15 三合一 ( 螢幕、鍵盤、滑鼠 ) 整合型連接線材，安裝簡便，不易鬆脫。

- 電源雙用設計，可透過電腦的USB埠來供電，或是選購外接變壓器。

- 台灣生產製造，品質穩定。

《產品說明》

- 電源插孔 DC5V(SPARE)

- PC1輸入埠(DVI)

- PC2輸入埠(VGA)

- Monitor輸出埠(DVI)

- Monitor輸出埠(VGA)

- Audio輸出埠

- USB連接埠(鍵盤、滑鼠、週邊設備)

- PC1&PC2系統狀態指示燈號：藍燈-電源指示燈，綠燈-通道切換指示燈

- 面板切換按鍵

1m ( DVI+Audio+USB )專用連接線           1m ( VGA+Audio+USB+Selector )專用連接線

《連接示意圖》

《安裝及開機》

- 首次安裝請先將電腦主機及顯示器的電源關閉。

- 將螢幕、鍵盤、滑鼠及喇叭分別連接到相對應的控制埠 ( Console Port )，再將螢幕、鍵盤

、滑鼠及音源的整合型連接線，分別連接到電腦主機及切換器後方相對應的電腦埠

( PC Port )，最後再將電腦開機。

《操作方式》

- 按下切換器面板上的按鍵，或是整合連接線上的線控按鍵，就可以在2台電腦間自由的切

換。

- 按下切換按鍵時，所選取的通路燈號會持續閃爍，直到完整切換完畢後才會保持恆亮，其

間歷時大約7秒；在完整切換完畢前，即使再次按下切換按鍵，也無法做切換。

- 通路燈號亮綠燈者，代表目前所選取之電腦主機。

《產品規格》

| 產品名稱 | 桌上型USB電子式KVM電腦切換器 |
| --- | --- |
| 型號 | KU02DV |
| 輸入埠埠數 | 2 |
| 輸出埠埠數 | 1 |
| 輸入埠介面 | 螢幕/鍵盤/滑鼠/音源 | PC1 - 整合型DVI-I ( Female ) x1 PC2 - 整合型HDB-15 ( Male ) x1 |
| 輸出埠介面 | 螢幕 | PC1 - DVI-I ( Female ) PC2 - HDB-15 ( Female ) |
|  | 鍵盤 | USB Type A ( Female) |
|  | 滑鼠 | USB Type A ( Female) |
|  | 音源 | 3.5mm Jack |
| USB周邊設備共用埠 | USB Type A (2) ( Female) ※支援USB 2.0※ |
| 支援作業平台 | Windows、Linux、Mac、Sun Micro System |
| 面板按鍵 | 單色燈號/循環按鍵 (1) |
| 切換方式 | 面板按鍵、線控按鍵 |
| 視控顯示 ( OSD ) | 無 |
| 支援解析度 ( Max. ) | 2048x1536@60Hz |
| 電源供應器 | 透過電腦的USB埠供電，或是外接變壓器 ( DC 5V ) |
| 材質 / 顏色 | 金屬外殼 / 黑色 |
| 重量 | 520g |
| 尺寸 ( LxWxH ) | 192x80x22 mm |

《聯絡資訊》

070網路專線： 070-1001-0215
　　　　　　　   070-1002-3309
　　　　　　   　070-1000-3848

Skype線上服務專線：epanio2 / epanio5